Sajtóközlemény

Dátum: 2013. június 04.

Roto bővíti az alumínium vasalat programját / Pántoldal 160 kg szárnytömegig / Akár a helység teljes belmagasságát lefedő nyílászárók is gyárthatóak / RC 3 biztonsági fokozat / A megnövelt  buktatási mélység nagy szellőztetési keresztmetszetet biztosít / Speciális olló- és sarokcsapágy / Csillapított nyitáshatároló mint kiegészítő alkatrész

Teherbíró innováció

Leinfelden-Echterdingen – (rp) A Roto egy QM 328 minősítéssel rendelkező pántoldallal erősíti az univerzálisan alkalmazható “AL 540” vasalat családját mely alumínium ablakokhoz és teraszajtókhoz alkalmazható akár 300 kg szárnytömegig. Az új pántoldal Euro kamrás profilokhoz alkalmazható 160 kg szárnytömegig valamint akár a 2700 mm magas szárnyak is kivitelezhetőek, melyek a helység teljes belmagasságát is képesek lefedni.

Ezek a termék újdonságok a nyíló/bukó-nyíló és a nyíló-bukó (TiltFirst) ablakokhoz érhetőek el, valamint előkészületben vannak további kivitelek nyíló- és másodszárnyakhoz. A pántoldal az “AL 540” központi zárrendszerével kiegészítve kiváló védelmet biztosít a betörések ellen, akár a DIN EN 1627 – 1630 szerinti RC 3-as biztonsági fokozat is elérhető. Ezen kívül a számtalan kiegészítő vasalatelemnek köszönhetően még a legmagasabb igényeket is ki tudja elégíteni. Ilyen kiegészítő alkatrész többek közt a csillapított nyitáshatároló mely az energia elnyelő funkciója révén nagymértékben tudja tehermentesíteni a pántoldalt.

Az univerzális jobbos / balos kivitelű olló maximális 190 mm-es buktatási mélysége nagy szellőztetési keresztmetszetet biztosít, mely különösképpen a nagy beépítési mélységgel rendelkező profiloknál (pl. passzív házakhoz alkalmazott minősített alumínium profilok) előnyös. A megnövelt teherbírás érdekében az ollócsapágyat és az ellencsapágyat egy további erősítő elemmel kell rögzíteni, a sarokcsapágy kiegészítő csavarral lett ellátva valamint a sarokpánt is meg lett erősítve.

Képszöveg

A Roto egy QM 328 minősítéssel rendelkező pántoldallal erősíti az univerzálisan alkalmazható “AL 540” vasalat. Az új pántoldal Euro kamrás profilokhoz alkalmazható 160 kg. A képen az ollócsapágy (felül) és a sarokcsapágy (alul) látható.

Fotó: Roto	AL540_160kg.jpg

Nyomtatható – Másolat kérésre

Kiadó: Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Germany • Phone +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

Szerkesztőség: Linnigpublic Agency for Public Relations GmbH • Koblenz office • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Germany • Phone +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de