Communiqué de presse

Date: Juillet 2013

Roto renforce sa gamme de ferrures aluminium / Système de paumelles en applique pour des vantaux jusqu‘à 160 kg / Possibilité de châssis allant du sol au plafond / Niveau de sécurité anti-effraction jusqu’à RC 3 / Niveau de ventilation très important grâce à une forte ouverture du compas dans la position basculée / Paliers de compas et paliers d’angles spéciaux / Limiteur d’ouverture à la française à frein en option

Nouveauté aluminium

Leinfelden-Echterdingen – (rp) Roto annonce un élargissement, certifié suivant la norme QM 328, de sa gamme de ferrures universelles « AL 540 » pour les fenêtres et portes-fenêtres en aluminium jusqu’à 300 kg. L’entreprise explique qu’avec l’introduction sur le marché du système de paumelles en applique pour les profils à gorge européenne, la gamme disponible peut maintenant équiper des vantaux jusqu’á 160 kg. Parallèlement, le champ d’application est étendu jusqu’à une hauteur de vantail de 2 700 mm pour permettre de réaliser des châssis allant du sol au plafond.

Cette innovation concerne, dans un premier temps, les ouvertures de type OB et Tilt-First. Mais des développements pour châssis OF et semi-fixe sont en préparation. Les éléments de paumelles combinés avec le système de verrouillage central « AL 540 » permet une protection anti-effraction efficace jusqu’à un niveau de sécurité RC 3 selon la norme DIN EN 1627 – 1630. D’autre part, des accessoires optionnels permettent de répondre « même aux appels d’offre les plus exigeants ». Un limiteur d’ouverture à frein, sans entretien, assure une fonction amortissante qui soulage les paumelles.

Le compas, doté d’une têtière en acier inoxydable, est utilisable pour des ferrages à droite comme à gauche et permet une ouverture de 190 mm en position basculée. Selon Roto cela assure un niveau de ventilation très important, particulièrement adapté pour les profils larges utilisés par exemple dans le cas de fenêtres en aluminium pour constructions passives. Le palier et la paumelle de compas peuvent être associés à un renfort supplémentaire. Roto complète cette brève présentation de sa nouvelle ferrure par un palier d’angle équipé d’une vis additionnelle et par un pivot d’angle renforcé.

Images

La gamme de ferrures universelles « AL 540 » de Roto se renforce. La gamme s’élargie avec l’arrivée de nouvelles paumelles en applique, certifiées suivant la norme QM 328, pour les profils à gorge européenne. Le spécialiste de la technologie pour fenêtres et portes annonce qu’il est ainsi possible d’équiper des vantaux pesant jusqu’à 160 kg. Dans l’image : palier de compas (en haut) et palier d’angle (en bas).

Photo: Roto	AL540_Bandseite.jpg

Reproduction autorisée- Prière de nous adresser un exemplaire.

Edité par: Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Telefax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

Redaction: Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Telefax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de