Datenblatt zum Standort Lövö (Ungarn) der Roto Gruppe

| Gründungsjahr / Erwerbsjahr: | 1996 |
| --- | --- |
| Grundstücksfläche: | 139.530 m² |
| davon |  |
| Produktion / Lager: | 28.300 m² |
| Verwaltung und Ausstellung: | ca. 1.420 m² |
| Wesentliche Modernisierungs- und Erweiterungsstufen des Werkes: | 2007 neue Montagehalle 4.500 m² 2008 neues Rohmateriallager 400 m² |
| Beschäftigte: | 2012 neue Stanzerei Halle 3.600 m² 2013 neues Fertigwarenlager mit 5 Rampen 4.600 m² ca. 560 |
| Kernkompetenzen: | Größter Fertigungsstandort innerhalb des Roto Produktionsverbundes Stanzen: Klein- und Langteile Montage: manuell, automatisch, halbautomatisch Werkzeugbau |
| Produktionsprogramm: | Beschläge für Drehkipp-, Dreh-, Kippfenster und für spezielle Öffnungsarten (z. B. Kipp-Schiebe) Wohndachfenster-Getriebe |
| Produktionsbereiche: | Werkzeugbau mit Werkzeugkonstruktion und ca. 4.000 Stück Stanzwerkzeuge. Anfertigung von neuen Werkzeugen, Reparatur, Wartung. Ausgestattet mit CNC-Fräs-, Drehmaschine, Drahterodier (DMG, AgieCharmilles, Mikron, Asyst) Produktkonstruktion mit 15 Personen Stanzerei 16 Stanzautomaten in 2 Hallen: Brück, Kaiser, Dimeco und 6 Nacharbeitspressen Presskraft der Pressen insgesamt 67.000 kN Verarbeitung von 15.000 T Stahl/Jahr, ca. 120 Mio. Stück/Jahr Galvanik in Sopron Roto Sil, Roto Lux, ZnNi-Beschichtungen, Duplex, Verzinken von Gestell- und Trommelware Montage 3 Produktionslinien: Großserie, Kleinserie und verdeckter Beschlag Voll- und Halbautomaten, Montageinseln und Einzelarbeitsplätze 4.000 unterschiedliche Produkte und ca. 50 Mio. Stück/Jahr Lager Halberzeugnis-Lager mit 3 Rampen, Intralogistik mit Kanbannachschub und Logistikzügen Fertigwarenlager mit 5 Rampen, 7.000 Palettenplätze und Abfertigung von ca. 1.200 LKW/Jahr |

Stand aller Angaben: 09.2015