Sajtóközlemény

Dátum: 2018. március 21.

Roto a „Fensterbau Frontale“ 2018 szakkiállításon

Ellentmondó tanulmányok / Az egyedi megoldások visszautasítása / A technikával történő együttélésnek az embert kell szolgálnia / A szakág nincs vezetőülésben / Integrálás elszigetelés helyett / Az iparági határok átlépése / Konkrét többletérték, mint az innováció mérföldköve / Új „Roto NX“ megoldás az otthonautomatizálásba történő bekapcsolódáshoz / Elektromos meghajtás és rádiófrekvenciás érzékelő / RC 2 betörésgátlás bukóállásban

Roto: Differenciált okosotthon pozíciók

Nürnberg/Leinfelden-Echterdingen - (rp) A „Fensterbau Frontale“ egyik egyértelmű győztese már sokkal a vásár megnyitása előtt biztos volt: az okosotthont körülvevő csábító új üzleti terület. Az egyébként is többnyire eufórikus növekedési előrejelzések szemléletes példáját nyújtotta az Internetes Gazdaság Szövetségének (ECO) és az Arthur D. Little tanácsadói vállalatnak a tanulmánya. Ezek szerint a német okosotthon piac a következő öt évben szabályszerűen robban. 2022-ig a teljes volumen több mint 26%-os átlagos éves többlettel 4,3 milliárd euróra háromszorozódik meg. A kereskedelmi forgalom vezető szegmensei az energiagazdálkodás (1,3 milliárd euró) és a fény- és ablakvezérlés (1,2 milliárd euró). Nem csoda tehát, hogy a szakma Nürnbergben alaposan a lovak közé csapott, hogy ambícióit ebben a már egyáltalán nem olyan új gigantikus témában megmutassa és dokumentálja. A Roto ablak- és ajtóspecialistaként ugyanakkor józanságra intett, és iparágakat átfogó koncepciók mellett érvelt.

Hartmut Schmidt „erőteljes hangulatcsillapítónak“ nevezte a Company Partners tanácsadó cég vizsgálatát. Mint ahogy azt az ablak- és ajtótechnológia divízió termék-innovációs igazgatója nyilatkozta, a Németországban elkészült lakásoknak csak „mikronmértékű” 2 ezreléke rendelkezik megfelelő okosotthon infrastruktúrával. Az eredmény mindenképp megmutatja, hogy „a sikeres technológiáknak több időre van szükségük ahhoz képest, mint amit a marketing be akar beszélni nekünk”. Már önmagában a fogalom meghatározás területén is gyakran zavar uralkodik. Az olyan speciális megoldásokra történő fókuszálás, mint a nyílászárók automatikus nyitása és zárása, mely a Roto cégnél már régóta a programhoz tartozik, nem elegendő. Az otthonok igazán csak akkor „intelligensek”, ha a (hálózati) rendszerek az emberek mindennapos szokásaihoz igazodnak, önállóan és tanuló üzemmódban cselekszenek, és így igazi hasznot teremtenek. Mert: „ami műszakilag működik, az nem biztos, hogy az ügyfél számára ésszerű.”

Ezen kívül rá kell mutatni az okosotthonok „sötét oldalára” is. Itt Schmidt példaként a lehetséges hackertámadásokat nevezte meg, elöregedésből eredő hiányzó szoftver-alkalmazásokat, és szabályozatlan felelősségi kérdéseket. Ezen kívül érdemes figyelembe venni többek között a nem egységes szabályozások miatti hiányosságokat is.

Annak érdekében, hogy a jelenlegi okosotthon piaci résből középtávon tömegpiac legyen, a gyártóktól, kereskedőktől, szerelőktől, illetve rendszer-integrátoroktól életképes üzleti modellekre van szükség. A végfelhasználó joggal vár pontosan ezen a komplex területen működő, egyedi, teljes körű megoldásokat. A szűk szegmens határain belüli (konkurencia-) gondolkozás kétségtelenül nem célravezető – épp ellenkezőleg, az iparágakat átfogó kooperáció szükséges.

A nyílászáró iparágra vetítve ez azt jelenti például, hogy ki kell fejlesztenie, illetve ki kell építenie azt a képességet, hogy termékeit bármilyen rendszerbe integrálni lehessen. Az ágazat ugyanis, például a betörésvédelemben betöltött központi szerepével ellentétben nem a „vezetőülésben” ül. A piacnak megfelelő, az okosotthonoknál alkalmazható, az ügyfél számára többletértékkel rendelkező innovációk azonban ezt semmi esetre sem akadályozhatják meg.

Okosotthonoknál alkalmazható problémamegoldás

Ezt a vasalatgyártó az irányadó vásár alatt egy gyakorlati demonstrációval igazolta. Bemutatta az új Roto NX bukó-nyíló vasalatrendszer részét képező „TiltSafe” funkciónak az épületautomatizálásba rádióvezérlés segítségével történő kényelmes integrálását. A „TiltSafe“ bukó állásban (maximális buktatási mélység 65 mm) lehetővé teszi az RC 2 szerinti betörésgátlást (a megfelelő EN 1627 vizsgálat előkészítés alatt). A „dokkolt”, rádióvezérlés alapján működő megoldás kombinálja a rejtett ablakbuktató „Roto E-Tec Drive“ hajtóművet a 2018 végétől rendelkezésre álló „Roto Com-Tec“ érzékelővel. Az „EnOcean“ vezetéknélküli adatátviteli technológiát használó szenzor az ablakszárnyra szerelve lehetővé teszi a vasalat pozíciójának pontos és megbízható érzékelését. Az egyértelműen definiált állapotjelzés alapján azonosítja a „TiltSafe“ rendszert, így bukó állásban nyitás ellenére sem vált ki riasztást – nyilatkozta a Roto.

Mint ahogy Schmidt hangsúlyozta, a rádiószenzor minden „EnOcean“- rendszerbe integrálható. A nyílt rendszerhez a piacon már meglévő programok bármikor hozzákapcsolhatóak. Így a HUB-bal és applikációval lekerekített újdonság biztosítja a szükséges széles alkalmazási spektrumot az otthonok automatizálásában.

Szabadon sokszorosítható – Másolatot kérünk

Kiadja: Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

Szerkesztő: Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • Fax +49 40 82278217 • hamburg@linnigpublic.de